## Slide 1: LA POTENZIOMETRIA
Dalla teoria alle applicazioni in laboratorio
Samuele Gagliardi
4°M - ITAS Natta

## Slide 2: INTRODUZIONE
Finora abbiamo visto e studiato:
le pile (con disegno, rappresentazioni e reazioni)
l'equazione di Nernst
i potenziali standard
Domanda: Come possiamo sfruttare le conoscenze sulle pile per MISURARE concentrazioni di sostanze in soluzione?
Risposta: Attraverso la POTENZIOMETRIA - una tecnica analitica che misura la differenza di potenziale (in mV) tra due elettrodi per determinare la concentrazione di una specie chimica.

## Slide 3: PASSAGGIO DA PILE A ELETTRODI
La pila è costituita da 2 semicelle (ELETTRODI)
Se una di queste 2 semicelle ha un E fisso e costante, la f.e.m (in V) che misuriamo dipenderebbe solo dall'altra semicella.

## Slide 4: ELETTRODI NELLA POTENZIOMETRIA
In realtà nell'analisi potenziometrica gli elettrodi saranno indubbiamente diversi dalle semicelle.
Avverranno sempre delle reazioni di semicella e queste sono reazioni REDOX
Si stabiliranno comunque dei potenziali
IN QUESTO NUOVO "RIARRANGIAMENTO" LE SEMICELLE SI CHIAMANO ELETTRODI

## Slide 5: DEFINIZIONI ELETTRODI

## Slide 6: SCHEMA GENERALE ANALISI POTENZIOMETRICA
Nota: L'elettrodo di misura è in equilibrio con la soluzione, l'elettrodo di riferimento ha potenziale fisso.

## Slide 7: SCHEMA COMPLETO SISTEMA POTENZIOMETRICO
Nell'immagine è rappresentato un sistema potenziometrico completo.
Componenti visibili:
Elettrodo di riferimento
Elettrodo di misura
Ponte salino
Millivoltmetro digitale
Soluzione in analisi
La misura del potenziale (in mV) permette di risalire alla concentrazione dell'analita attraverso l'equazione di Nernst.

## Slide 8: INTRODUZIONE ELETTRODI DI RIFERIMENTO
Perché ci serve un elettrodo di riferimento?
Per misurare un potenziale abbiamo bisogno di un punto di riferimento stabile e costante, proprio come serve uno zero per misurare le temperature.

## Slide 9: ELETTRODO STANDARD A IDROGENO (SHE) Standard Hydrogen Electrode - Il riferimento universale
Caratteristiche:
E° = 0,00 V per convenzione
Elettrodo di platino platinato
H₂ gassoso a 1 bar
Soluzione con [H⁺] = 1,00 M
Temperatura: 25°C (298 K)

## Slide 10: FUNZIONAMENTO ELETTRODO SHE

## Slide 11: Domande
Qual è la reazione che avviene nell’elettrodo SHE
Perché ha importanza storica
Qual è l’E ( potenziale ) fisso dell’SHE
Perché non lo vedrete in laboratorio

## Slide 12
Un suggerimento per le domande poste in precedenza

## Slide 13: ELETTRODI DI RIFERIMENTO
Gli elettrodi di riferimento più usati sono:
Ag/AgCl
a calomelano (dove il calomelano è un sale poco solubile di mercurio)
Perché servono elettrodi di riferimento pratici? SHE è perfetto teoricamente ma impossibile da usare in laboratorio
Requisiti per uso pratico: ✓ Compatti e maneggevoli ✓ Sicuri (no gas infiammabili) ✓ Stabili nel tempo ✓ Economici ✓ Facili da mantenere

## Slide 14: ELETTRODO AD Ag/AgCl

## Slide 15: ELETTRODO AD Ag/AgCl

## Slide 16: STABILITÀ DEL POTENZIALE
Facendo gli opportuni ragionamenti si verifica che il potenziale (E) dell'elettrodo di riferimento Ag/AgCl dipende soltanto dalla concentrazione del cloruro [Cl⁻].
Normalmente si usano soluzioni sature di KCl (4,2 M) e si ha:
SSC - Saturated Silver-Silver Chloride Electrode
In ogni caso il valore fisso del potenziale si può individuare in questa tabella

## Slide 17: ELETTRODI DI MISURA

## Slide 18: ELETTRODI DI MISURA

## Slide 19: ELETTRODO A VETRO PER LA MISURA DEL pH

## Slide 20: DUE ELETTRODI IDENTICI

## Slide 21: MODIFICA DELL'ELETTRODO: IL BULBO DI VETRO

## Slide 22: ZOOM SULLA MEMBRANA DI VETRO
Immaginiamo di fare uno «zoom» sulla membrana, che è la parte sensibile e che va maneggiata con molta attenzione
Quando immergiamo il bulbo in soluzione le due superfici della membrana ( quella interna a pH = 7 ) e quella esterna si idratano e formano un sotttile strato di gel.
Tra queste due superfici della membrana il pH è normalmente diverso e diversa sarà anche la capacità degli ioni H+ di penetrare entro la membrana, spostano ioni Na+.

## Slide 23: ASIMMETRIA DI CARICA SULLA MEMBRANA
ESEMPIO: SOLUZIONE ACIDA
Se la membrana è immersa in una soluzione più acida (ad esempio pH = 3), ci saranno più ioni H⁺ nello strato esterno di gel rispetto allo strato interno.
SUPERFICIE ESTERNA (pH = 3):
- [H⁺] = 10⁻³ M → molti ioni H⁺ disponibili
- Molti siti Si-OH formati
Superficie più POSITIVA
SUPERFICIE INTERNA (pH = 7):
- [H⁺] = 10⁻⁷ M → pochi ioni H⁺
Molti siti Si-O⁻ rimangono
Superficie più NEGATIVA
ASIMMETRIA DI CARICA = POTENZIALE DI MEMBRANA
La differenza di concentrazione di H⁺ tra le due superfici crea una differenza di potenziale elettrico misurabile. Questo potenziale è proporzionale alla differenza di pH tra interno ed esterno, permettendo di misurare il pH della soluzione

## Slide 24: LA FORMULA DEL POTENZIALE DI MEMBRANA

## Slide 25: L'ELETTRODO COMBINATO

## Slide 26: CONFRONTO: SEPARATI VS COMBINATO

## Slide 27: PILA A CONCENTRAZIONE

## Slide 28: INTERFERENZA DEGLI IONI ALCALINI (Na⁺)

## Slide 29
VIDEO SUL pHmetro
https://youtu.be/HbwKYxHnSds